Załącznik nr 2 Formularz cenowy /Specyfikacja przedmiotowa:

Część nr 1 ENDOPROTEZA PIERWOTNA I REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO

Wymagania:

1. Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania.

2. Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy wiertarkę akumulatorową do implantacji.

3. Wykonawca zapewni serwis instrumentarium przez okres trwania umowy (koszt serwisu wliczony w cenę endoprotez).

4. Wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy elementów składowych endoprotez w ilości: 2 typoszeregi (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu zamówienia).

5. Wykonawca naprawi uszkodzone elementy instrumentarium oraz wymieni zużyte lub uszkodzone elementy instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia (koszt naprawy wliczony w cenę endoprotez).

6. Wykonawca dostarczy elementy składowe depozytu oraz użyczone instrumentarium w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

7. Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie procedur medycznych i technik operacyjnych związanych z protezoplastyką stawów.

- Koszt wypożyczenia instrumentarium, wiertarki akumulatorowej, serwisu, depozytu, napraw i szkoleń wliczony w cenę endoprotez.

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO PIERWOTNA |
| 1. | Panewka hemisferyczna, tytanowa, bezcementowa typ Press-fit. Posiada uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm, w opcji panewka wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub w zależności od rozmiaru | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Panewka hemisferyczna, pokryta tytanem o zaawansowanej strukturze 3d micro i macro struktur, typu Press-fit, posiada uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm, w opcji panewka wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub w zależności od rozmiaru. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Panewka cementowa wykonana z polietylenu XLPE w rozmiarach 40-53mm, średnica wewnętrzna panewki 28, 32mm . Panewka posiada znacznik radiologiczny i kołnierz. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Głowa bipolarna do podwójnej artykulacji metal-polietylen-metal, wykorzystujaca dodatkową artykulację w celu zmniejszenia zuzycia panewki. Głowa zewnetrzna posiadajaca eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniająca prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił, dostepna: dla głowy wewnętrznej 29mm w rozmiarach 39-65mm; dla głowy wewnetrznej 22,5mm w rozmiarach 39-57mm. Stożek 12/14 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Trzpień mocowany w przynasadzie bezcementowy, tytanowy pokryty szorstkimi płatkami tytanu, które umożliwiają pierwotną stabilizację oraz wtórną osteointegrację. Dostępny w 13 rozmiarach, w wersji: standard offset oraz high offset. Długość trzpienia od 95-119mm. Kat szyjkowy 130 stopni, stożek 12/14. Równomierny wzrost rozmiaru M-L o 1,25mm oraz długości o 2mm. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Trzpień modularny tytanowy, prosty, zwężający się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy oraz w opcji: standard, Coxa vara i high offset. Uniwersalny dla biodra prawego i lewego. Na całej długości pokryty hydroksyapatytem. Długość trzpienia 0d 115-190mm. Dla typu Coxa-vara ze 125° kątem szyjki długość trzpienia 130-170mm. Szyjka polerowana, spłaszczona w płaszczyźnie A/P. W opcji trzpień dysplastyczny w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej. | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Trzpień cementowy gładki stalowy polerowany bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie w 11 rozmiarach, kąt szyjki 135°. Trzpień standardowy, High Offset, stożek 12/14. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkładka polietylenowa cross link o średnicy wewnętrznej: - 28mm w rozmiarach 44-66mm, neutralna oraz z okapem w rozmiarach 48-66mm -32mm neutralna i z reorientacją dziesięciostopniową w rozmiarach 52-66mm -36mm w rozmiarach 56-66mm neutralna oraz w rozmiarach 52-66mm z dziesięciostopniową reorientacją. | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkładka polietylenowa XLPE o średnicy wewnętrznej: -32mm w rozmiarach w rozmiarach 48-66mm -36mm w rozmiarach 52-66mm - 40mm w rozmiarach 56-76mm opcje neutralna, lateralizowana 4mm, lateralizowana 4mm z 10º reorientacją | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wkładka w całości ceramiczna-biolox delta | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Głowa metalowa o średnicy 28mm, 36mm oraz 40mm wysokopolerowana. 4 długości szyjki dla rozmiaru 28 i 5 długości dla rozmiaru 36, 6 długości dla rozmiaru 40mm,konus 12/14 z możliwością zastosowania artykulacji metal na metal konus 12/14 | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Głowa metalowa o srednicy 22,2 mm, 28mm, 32 mm CoCr, 2 długości dla rozmiaru22,2; 4 długości dla rozmiaru28mm, 3 długości szyjki dla rozmiaru 32, konus 12/14 | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Głowa ceramiczna biolox delta 28,32,36mm w minimum 3 długościach szyjki-wybór śródoperacyjny | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Głowa ceramiczna rewizyjna z adapterem biolox delta 28,32,36,40, 44mm, minimum w 3 długościach szyjki-wybór śródoperacyjny. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Głowa metalowa cocr o średnicy 28mm oraz 32mm, 5 długości szyjki, konus 12/14, stosowana również do głowy bipolarnej | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Śruba do kosci gąbczastej od długości 20-70mm, ze skokiem co 5mm | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Zaślepka do panewki | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Korek do blokowania kanału kości | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO |
| 19. | Trzpień rewizyjny tytanowy, prosty, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, kołnierzowy, w minimum 5 rozmiarach, posiadający nacięcia w płaszczyźnie AP i ML, zwężający się w części dystalnej umożliwiając dopasowanie trzpienia do krzywizny kości. Stożek trzpienia 12/14. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Trzpień rewizyjny, modularny, bezcementowy, w części przynasadowej proksymalne rozszerzenia i przednio-tylna powierzchnia czołowa zapobiegajaca przemieszczeniu skrętnemu, długość 100mm, szyjka 25 lub 35mm, średnica proksymalna 26mm przy złączeniu z komponentem korytarzowym. Stożek 12/14 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Trzpień rewizyjny, modularny, w część trzonowa walcowa i wygięta w celu dopasowania do anatomicznej krzywizny kości udowej, powierzchnia A/P płaska, wyposażona od 1 do 3 otworów dystalnych na śruby o Ø 5mm. W minimum 4 długościach i w 6 średnicach. Całość pokryta hydroksyapatytem. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Opcjonalna płytka krętarzowi pokryta hydroksyapatytem | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Śruba tytanowa o Ø 5mm do mocowania trzpienia | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Panewka bezcementowa hemisferyczna wielootworowa w rozmiarach min. 48-72mm, dozwolone artykulacje Hard-on-hard do 72mm, wkład ES3 do 80mm, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D micro i macro struktur, 80% porowatość | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Panewka rewizyjna bezcementowa hemisferyczna wielootworowa z dodatkowymi otworami na obwodzie panewki w rozmiarach minimum 54-80mm, dozwolone artykulacje hard-on-Hard do 72mm, wkład ES3 do 80mm lub panewka rewizyjna o pogłębionym dnie, offset 4-6mm w rozmiarach 54-72mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Podkładki rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, kształt zapewniający większą powierzchnię kontaktu z kością oraz implantem panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze, w opcji półkolistej posiadające dodatkowe prostopadłe i kierunkowe otwory umożliwiające mocowanie podkładki do kości panewki za pomocą śruby o średnicy 5.5mm i długości od 25mm do 70mm; system umożliwia jednoczesne mocowanie podkładek półkolistych do implantu panewki za pomocą: śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm, śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm i cementu kostnego oraz cementu kostnego; podkładki występujące w grubościach 10mm, 15mm, 20mm i 30mm dla panewek w rozmiarach od 50 mm do 72 mm; opcji podkładki skrzydełkowe (neutralny, lewy i prawy) występujące w rozmiarze 56, 62, 68mm. System zawiera dedykowane narzędzia wraz z przymiarami wyposażone w komplet raszpli umożliwiających opracowanie miejsca podkładki pod konkretny wymiar implantu. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Podkładki rewizyjne w kształcie kwadratu o zmiennym kącie nachylenia 5, 10 i 15 stopni, mocowanie podkładki do kości panewki za pomocą śruby o średnicy 5.5mm i 6.5mm; połączenie podkładek między sobą oraz z implantem panewki odbywa się za pomocą cementu kostnego. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 28mm w rozmiarach 44-80 neutralna oraz z okapem w rozmiarach 48-80; o średnicy wewn. 32 neutralna i z reorientacją dziesięciostopniową 52-80 oraz o średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 56-80mm neutralna oraz w rozmiarach 52-80mm z dziesięciostopniową reorientacją | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Wkładka polietylenowa zatrzaskowa crosslink o średnicy wew. 28mm w roz. 48-50; o średnicy wew. 32 w roz. 52-76; o średnicy wew. 36mm w roz. 56-60mm; o średnicy 40mm w roz. 62-68mm; opcje neutralna oraz lateralizowana z dziesięciostopniową reorientacją | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Głowa metalowa o średnicy 22,2 mm, 28 mm, 32 mm CoCr, 2 długości dla rozmiaru 22,2, 4 długości szyjki dla rozmiaru 28, 3 długości szyjki dla rozmiaru 32, konus 12/14 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Głowa metalowa o średnicy 28mm, 36mm i 40 mm wysokopolerowana, 4 długości szyjki dla rozmiaru 28, 5 długości szyjki dla rozmiaru 36, 6 długości szyjki dla rozmiaru 40, konus 12/14 z możliwością zastosowania w artykulacji metal na metal (MoM) | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Wkładka w całości ceramiczna (biolox delta) 38-72mm o średnicy wewnętrznej 28, 32, 36mm (36mm od rozmiaru panewki 52mm) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Głowa ceramiczna (biolox delta) 28mm, 32mm i 36mm, min. 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Śruba do kości gąbczastej od długości od 20mm do 70mm, co 5mm | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Zaślepka do panewki | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Trzpień rewizyjny, modularny, wykonany ze stopu tytanu, bezcementowy, pokryty porowatą okładziną, składający się elementu proksymalnego i dystalnego połączonego śrubą. Element proksymalny, dostępny w 3 średnicach 20mm, 24mm i 28mm oraz 4 długościach od 75mm do 105mm, umożliwiający ustawienie kąta antewersji w zakresie 360 stopni, w dwóch opcjach offsetu 40mm i 45mm.Trzpień | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Element dystalny, typu Wagner, o oktagonalnym przekroju poprzecznym, zwężający się dystalnie (2.5° stożek), umożliwiający stabilizację osiową i antyrotacyjną, dostępny w 16 średnicach od 14mm do 31mm i 4 długościach 140mm, 190mm, 240mm i 290mm, dla wybranych rozmiarów w opcji prostej lub z możliwością zamontowania pod kątem 3 stopni odchylenia. Całość łączona za pomocą śruby mocującej element proksymalny z elementem dystalnym, dostępnej w 4 długościach od 75mm do 105mm. System posiada specjalne frezy stożkowe dostosowane do kształtu trzpienia. Stały kąt szyjkowo-trzonowy 135 stopni, stożek 12/14. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Śruba zamienna (opcjonalna) | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Głowa ceramiczna rewizyjna z adapterem 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm minimum 3 długości szyjki, wybór śródoperacyjny | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| AKCESORIA |
| 40. | Ostrza do napędów kompatybilne z instrumentarium | Szt. | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Cement kostny z gentamycyną lub bez 20g lub 40g | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Zestaw do mieszania próżniowego cementu wraz z cementem, z gentamycyną lub bez, 50g lub 80g | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 43. | System do płukania kości | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2018 r.						                                    …………………………………………………………
													(pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Część nr 2 PROTEZA PIERWOTNA I REWIZYJNA KOLAN

Wymagania:

1. Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania.

2. Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy wiertarkę akumulatorową do implantacji.

3. Wykonawca zapewni serwis instrumentarium przez okres trwania umowy(koszt serwisu wliczony w cenę endoprotez)..

4. Wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy elementów składowych endoprotez w ilości: 2 typoszeregi (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu zamówienia).

5. Wykonawca naprawi uszkodzone elementy instrumentarium oraz wymieni zużyte lub uszkodzone elementy instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia (koszt serwisu wliczony w cenę endoprotez).

6. Wykonawca dostarczy elementy składowe depozytu oraz użyczone instrumentarium w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

7. Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie procedur medycznych i technik operacyjnych związanych z protezoplastyką stawów.

8. Koszt wypożyczenia instrumentarium, wiertarki akumulatorowej, serwisu, depozytu, napraw i szkoleń wliczony w cenę endoprotez.

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| PROTEZA PIERWOTNA KOLAN |
| 1. | Element udowy anatomiczny( prawy i lewy) stawu kolanowego, cementowy w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, minimum w 8 rozmiarach. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Element udowy anatomiczny(prawy i lewy) protezy stawu kolanowego, bezcementowy w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”,minimum w 8 rozmiarach. Pokryty porowatym Tytanem | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Element piszczelowy stawu kolanowego cementowany, występujący w 9 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing”. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Element piszczelowy stawu kolanowego bezcementowy, pokryty porowatym tytanem, występujący w 9 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing”. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wkładka wykonana z polietylenu GVF o wysokiej masie cząsteczkowej, „mobile bearing”, ze stożkowym trzpieniem stanowiącym środek rotacji, w opcji z zachowaniem PCL lub tylnostabilizowana, występująca w czterech wysokościach dla każdego z rozmiarów 10mm, 12.5mm, 15mm, 17.5mm | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Element piszczelowy stawu kolanowego typu monoblok w opcji z zachowaniem PCL lub tylnostabilizowana, wykonany w całości z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, występujący w 4 rozmiarach i 4 wysokościach dla każdego z rozmiarów od 8mm do 15mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rzepka owalna w rozmiarach 32mm, 35mm, 38mm, 42mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO |
| 8. | Element udowy anatomiczny Prawy i Lewy w 3 rozmiarach z możliwością zamocowania bezcementowych kołnierzy udowych niwelujących ubytki przynasadowe kości udowej w 5 rozmiarach z możliwością mocowania trzpieni przedłużających w długościach 100 i 150 mm, o 6 średnicach 11-17mm w wersjach prostych i zagiętych. Materiał: stop CrCo. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Klin udowy 5mm i 10 mm grubości | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wkładka polietylenowa rotacyjna o wzmocnionej odporności na działające siły przez zastosowanie metalowego rdzenia, stabilizowana z możliwością związania protezy do systemu zawiasowego poprzez użycie metalowego pinu, w 3 rozmiarach i 5 grubościach od 12 do 31 mm dla każdego rozmiaru. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy z wycięciem PCL, kompatybilny z cementowym elementem piszczelowym oraz z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, protezy w 4 rozmiarach. Stop CoCr. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Element piszczelowy stawu kolanowego cementowy kompatybilny z cementowym elementem udowym oraz z wkładką typu „mobile bearing” , protezy w 5 rozmiarach. Stop CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Element piszczelowy stawu kolanowego cementowy kompatybilny z cementowym elementem udowym oraz wkładką typu „mobile bearing”, protezy w 6 rozmiarach. Wysoce polerowana powierzchnia górna. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Wkładka polietylenowa typu „mobile bearing”, tylnie stabilizowana. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link”, w 8 rozmiarach. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Trzpień przedłużający 75mm, 115mm, 150mm, uniwersalny, bezcementowy, zapobiegający rotacji | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Podkładki udowe wyrównawcze dystalne w grubościach 4mm, 8mm, 12mm, 16mm i tylne w grubościach 4mm, 8mm. | Szt. | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Kołnierz udowy bezcementowy w 5 rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady. | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Adapter 5˚ i 7˚ koślawości umożliwiający zastosowanie kołnierzy i trzpieni jednocześnie. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Śruba mocująca adapter neutralna 0˚ lub offset 2˚. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Podkładki wyrównawcze w grubościach 5mm, 10mm, 15mm | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Kołnierz piszczelowy, bezcementowy w 5 rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady. | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| AKCESORIA |
| 22. | Ostrza do napędów kompatybilne z instrumentarium | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Cement kostny z gentamycyną lub bez 20g lub 40g | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Zestaw do mieszania próżniowego cementu wraz z cementem, z gentamycyną lub bez, 50g lub 80g | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | System do płukania kości | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2018 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)