Iława, dn. 16.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława, Regon 510879196,  NIP 744-14-84-344 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę kardiomonitorów z centralą monitorującą dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy ZP-120/2018.

- Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 30.000 Euro.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa kardiomonitorów z centralą monitorującą  dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy ZP-120/2018.

3. Dostawa: do dnia 10 grudnia 2018 r., do Powiatowego Szpitala w Iławie, ul. Andersa 3, 14-200 Iława.

4. Termin płatności: 30 dni.

5. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

5.1.Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

5.2.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór w załączeniu).

5.3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych – oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia.

6.Oferty należy składać na email: dzp@szpital.ilawa.pl do dnia 23.11.2018 r. do godziny 12:00

7. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena oferty brutto (waga 100%). Zamawiający wybierze ofertę z najniższą zaoferowaną ceną (jeśli cena oferty z najniższą ceną nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego- Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następna według ceny (jeśli cena oferty kolejnej nie będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o takiej samej a zarazem najniższej cenie, Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej – do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania.

8. Z wybranymi Wykonawcami zostanie podpisana umowa

9. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

11. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Leszek Błaszkowski, tel. 89 6449803 email: eb@szpital.ilawa.pl

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Nazwa i adres Wykonawcy:

........................................................

........................................................

........................................................

.......................................................

Adres e-mail ……………………………………

Oferujemy dostawę kardiomonitorów z centralą monitorującą za cenę:

Brutto…………………………………………………………………. (słownie……………………………………..)

zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Poz | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat stawka | Vat kwota | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
|  | Dostawa kardiomonitorów spełniających wymogi opisane w tabeli nr 2.1 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa centrali monitorującej spełniającego wymogi opisane w tabeli nr 2.2 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu w okresie gwarancji oraz przeglądy techniczne w ilości zalecanej przez producenta w okresie gwarancji w tym jeden na koniec okresu gwarancji i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu (dotyczy sprzętu z poz. 1 i 2) | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto |  | Suma brutto: |  |  |

.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Tabela nr 2.1 Kardiomonitory

| L.p. | Parametr | Wymóg |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej 4 kg | Tak |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia | Tak |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. | Tak |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. | Tak |
| 5. | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. | Tak |
| 6. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | Tak |
| 7. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | Tak |
| 8. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD). | Tak |
| 9. | Pomiar EKG | Tak |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. Podać. | Tak ………………… |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | Tak |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. Podać. | Tak ………………… |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. Podać. | Tak ………………… |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak |
|  | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. wymienić. | Tak |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | Tak |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | Tak |
|  | Monitorowanie odcinka QT | Tak |
|  | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: Bradykardia Tachykardia Asystolia Tachykardia komorowa Migotanie komór Migotanie przedsionków Stymulator nie przechwytuje Stymulator nie generuje impulsów Salwa komorowa PVC/min wysokie | Tak |
| 10. | Pomiar oddechów (RESP). | Tak |
|  | Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min Podać. | Tak ………………… |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | Tak |
|  | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s. Podać | Tak ………………… |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | Tak |
| 11. | Pomiar saturacji (SpO2). | Tak |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | Tak |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. Podać. | Tak ………………… |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. Podać. | Tak ………………… |
|  | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | Tak |
|  | Alarm desaturacji | Tak |
| 12. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | Tak |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | Tak |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷270 mmHg. Podać. | Tak ………………… |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 40÷240 bpm. | Tak |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. Podać. | Tak ………………… |
|  | Tryb pomiaru: AUTO; Ręczny. | Tak |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. Podać. | Tak ………………… |
|  | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | Tak |
| 13. | Pomiar temperatury (TEMP) | Tak |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. Podać. | Tak ………………… |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. Podać. | Tak ………………… |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | Tak |
| 14. | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. | Tak |
|  | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy | Tak |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | Tak |
|  | Mankiet do pomiaru NIBP: średni | Tak |
|  | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips | Tak |
| 15. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | Tak |
| 16. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | Tak |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | Tak |
|  | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | Tak |
|  | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | Tak |
|  | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | Tak |
|  | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | Tak |
| 17. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | Tak |
| 18. | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak |
| 19. | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). |  |
| 20. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | Tak |
|  | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 4 godziny. Podać. | Tak ………………… |
|  | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin. Podać. | Tak ………………… |
|  | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | Tak |
| 21. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | Tak |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | Tak |
|  | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | Tak |
|  | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |
|  | Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |
|  | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | Tak |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG | Tak |
| 22. | Port USB | Tak |
| 23. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora | Tak |
| 24. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | Tak |
| 25. | W ofercie z kardiomonitorem regulowany uchwyt ścienny z półką do montażu kardiomonitora z koszykiem na akcesoria | Tak |
| 25 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |
| 26 | Paszport techniczny | Tak |

Tabela nr 2.2. Centrala monitorująca

| L.p. | Parametr | Wymóg |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ekran LCD TFT do przekątnej min. 23” do jednoczesnego podglądu krzywych i mierzonych parametrów co najmniej 4 pacjentów | TAK |
| 2. | Konfigurowanie prze użytkownika wyglądu okienek poszczególnych pacjentów: co najmniej 3 krzywe dynamiczne i 4 wartości mierzonych parametrów | TAK |
| 3. | Ekran LCD TFT do przekątnej min. 23” do podglądu wybranego stanowiska przyłóżkowego. Wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości mierzonych parametrów z wybranego stanowiska przyłóżkowego | TAK |
| 4. | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. | TAK |
| 5. | Uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. | TAK |
| 6. | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach | Tak |
| 7. | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 700/pacjenta | Tak |
| 8. | Funkcja "holterowska" – pamięć ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - nie tylko trendów; z ostatnich min. 24 godzin | TAK |
| 9. | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 120 godzin | TAK |
| 10. | Pamięć historii pacjentów (co najmniej 10000 ostatnich pacjentów) – możliwość przeglądania, tworzenia raportów, wydruki historii pacjenta | TAK |
| 11. | Stacja centralnego nadzoru wyposażona w funkcję obliczeń hemodynamicznych | TAK |
| 12. | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet | TAK |
| 13. | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach | TAK |
| 14. | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 500/pacjenta | TAK |
| 15. | Obsługa stacji centralnego nadzoru przy pomocy klawiatury oraz myszki komputerowej | TAK |
| 16. | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min. | TAK |
| 17. | Możliwość rozbudowy centrali o funkcję nadzorowania pacjentów monitorowanych poprzez nadajniki telemetryczne | TAK |
| 18. | Centrala pielęgniarska gotowa do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG. | TAK |
| 19. | W ofercie z centralą akcesoria sieciowe oraz połączenie w sieć 4 monitorów pacjenta | TAK |
| 20. | Stacja centralnego nadzoru gotowa do rozbudowy o funkcję komunikacji ze szpitalnym systemem komputerowym w standardzie HL7 | TAK |
| 21 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |
| 22 | Paszport techniczny | TAK |

Projekt umowy 								                       Załącznik nr 3

Umowa nr ZP-120/…../DTE/2018

zawarta w dniu: ..................2018 r.

pomiędzy:

Powiatowym Szpitalem im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława

Regon 510879196, NIP 744-14-84-344

reprezentowanym przez:

Iwonę Orkiszewską - Dyrektora,

przy kontrasygnacie Anny Pietruszewskiej – Głównego Księgowego

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a .............................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Postanowienia ogólne.

§ 1

Umowa została zawarta bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro

Przedmiot umowy.

§ 2

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa kardiomonitorów z centralą monitorującą dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.

2. Szczegółowy zakres i specyfikację przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu określa kopia Formularza cenowego oferty Wykonawcy stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i poniesienia wszelkich kosztów dostawy związanych z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, tj. w szczególności kosztów transportu, rozładunku i wnoszenia oraz jego montażu, uruchomienia (o ile dotyczy) i przeszkolenia personelu Zamawiającego (o ile dotyczy).

4. Przedmiot umowy dostarczony przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy będzie fabrycznie nowy i wolny od wad oraz będzie posiadało wymagane atesty w języku polskim.

Cena umowy.

§ 3

  - Łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi  …  zł brutto. Wartość powyższą wyliczono na podstawie cen jednostkowych i ilości zgodnie z ofertą.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje całość przedmiotu niniejszej umowy.

Warunki płatności.

§ 4

      - Płatność wynagrodzenia Wykonawcy będzie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

      - Wykonawca wystawi fakturę VAT po zrealizowaniu całości przedmiotu umowy. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy.

      - Jako datę zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Realizacja umowy.

§ 5

1.	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości dostawy przedmiotu umowy do dnia 10.12. 2018 r.

2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie umowy jest protokół odbioru końcowego podpisany przez Strony. Do podpisania protokołu odbioru końcowego w imieniu Zamawiającego upoważniony będzie: ……………. Obowiązek przygotowania protokołu spoczywa na Wykonawcy.

3.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym.

4.Zamawiający dopuszcza dostawy częściowe, z zastrzeżeniem ust. 1.

5.Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące tego przedmiotu umowy, w tym w szczególności instrukcje obsługi, karty gwarancyjne.

Gwarancja.

§ 6

1.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest zgodny z ofertą, o odpowiednich parametrach jakościowych, został wyprodukowany z zastosowaniem właściwych dla danego asortymentu norm EN lub PN i dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej.

2.Wykonawca udzieli Zamawiającemu na piśmie gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, na okres 24 miesięcy.

3.Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot umowy jest warunkiem koniecznym do dokonania odbioru, o którym mowa w §5 niniejszej umowy. Dokument gwarancji stanowi załącznik do protokołu odbioru.

Kary umowne i odsetki.

§ 7

- W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy.

- Za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto umowy.

- W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 4 ust. 1, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej, od wartości nieopłaconych faktur.

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 5% wartości łącznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość należnych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

§ 8

Postanowienia końcowe.

- Strony mają prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

- W przypadku niezrealizowania (przekroczenie umówionych terminów o więcej niż 7 dni) lub nienależytego wywiązywania się z postanowień umowy (przynajmniej dwukrotne niedopełnienie postanowień umowy) przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

- Strony umowy mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory mogące powstać między stronami w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca:                                                                 Zamawiający: