Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy

Zadanie nr 1 Cyfrowy aparat rtg kostno-płucny

| Poz | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat stawka | Vat kwota | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Cyfrowy aparat rtg kostno-płucny spełniający wymogi opisane w tabeli 1.1* | komplet | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przeglądy techniczne w zaoferowanym okresie gwarancji ** | przegląd | …… |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Adaptacja i odświeżenie pomieszczeń stanowiących Pracownię rtg zgodnie z obowiązującymi wymaganiami | komplet | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  | Suma brutto: |  |  |

*W przypadku zastosowania różnych stawek podatku Vat do oferowanego urządzenia należy w tabeli rozdzielić kwoty netto dla poszczególnych stawek

**-ilość przeglądów w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta- ilość i cenę wpisuje Wykonawca zgodnie z zaoferowanym okresem gwarancji i zaleceniami producenta (należy uwzględnić ostatni przegląd na koniec okresu gwarancji)

.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Producent/Firma:

Nazwa/ Typ aparatu:

Nazwa Wykonawcy:

Tabela 1.1 Parametry cyfrowy aparatu rtg kostno-płucno

| L.P. | Warunek / parametr | Wartość wymagana (graniczna) | Odpowiedź Wykonawcy (Parametr Oferowany) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj. generator, lampa rentgenowska, stół kostny, statyw do zdjęć odległościowych, kolumna podłogowa lampy rtg wyprodukowane przez tego samego wytwórcę | TAK |  | bez oceny |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2019 Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK, podać |  | bez oceny |
| II. | Generator RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości | TAK |  | bez oceny |
|  | Moc nominalna generatora | ≥ 50 kW |  | bez oceny |
|  | Maksymalny prąd w radiografii | ≥ 600 mA |  | bez oceny |
|  | Maksymalna wartość mAs | ≥ 600 mAs |  | ≥ 800mAs – 10 pkt mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Zakres napięć w radiografii | ≥ 40-150 kV |  | bez oceny |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms |  | bez oceny |
|  | Programy anatomiczne zdefiniowane oraz dodane przez operatora | ≥ 200 |  | bez oceny |
| III. | Lampa RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
|  | Wielkość ogniska małego | ≤ 0,6 mm |  | bez oceny |
|  | Wielkość ogniska dużego | ≤ 1,2 mm |  | bez oceny |
|  | Nominalna moc małego ogniska | ≥ 30 kW |  | ≥ 35 kW – 10 pkt mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Nominalna moc dużego ogniska | ≥ 60 kW |  | ≥ 80 kW – 10 pkt mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 350 kHU |  | ≥ 400 kHU –10 pkt mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 130 kHU/min. |  | ≥ 135 kHU –10 pkt mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg | ≥ 1,6 MHU |  | bez oceny |
|  | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr./min. | TAK |  | bez oceny |
|  | Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG | TAK |  | bez oceny |
|  | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i celownikiem laserowym | TAK |  | bez oceny |
|  | Zakres obrotu kolimatora | ≥ ± 45° |  | bez oceny |
| IV. | KOLUMNA PODŁOGOWA lampy RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
|  | Zakres przesuwu poziomego lampy rtg wzdłuż stołu | ≥ 240 cm |  | ≥ 250 cm – 10 pkt mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Zakres przesuwu lampy rtg w poprzek stołu | ≥ 22 cm |  | ≥ 25 cm – 10 pkt mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Zakres pionowego ruchu lampy | ≥ 150 cm |  | bez oceny |
|  | Zakres obrotu kolumny lampy wokół osi pionowej | ≥ ± 90( |  | bez oceny |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej | ≥ ± 180( |  | bez oceny |
|  | Czytelny wyświetlacz kąta lampy zlokalizowany na kołpaku lampy | TAK |  | bez oceny |
| V. | STÓŁ RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
|  | Stół z pływającym płaskim blatem | TAK |  | bez oceny |
|  | Długość blatu stołu | ≥ 220 cm |  | bez oceny |
|  | Szerokość blatu stołu | ≥ 75 cm |  | ≥ 80 cm – 5 pkt mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu | ≥ 100 cm |  | ≥ 110 cm – 5 pkt mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu | ≥ 25 cm |  | bez oceny |
|  | Maksymalne obciążenie stołu | ≥ 200 kg |  | bez oceny |
|  | Odległość płyta stołu - detektor cyfrowy | ≤ 8 cm |  | ≤ 7,5 cm – 5 pkt większe wartości – 0 pkt. |
|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi | ≤ 55 cm |  | bez oceny |
|  | Maksymalna wysokość blatu od podłogi | ≥ 85 cm |  | bez oceny |
|  | Pochłanialność blatu stołu – ekwiwalent Al | ≤ 1,2 mm Al |  | ≤ 0,7 mmAl – 5 pkt większe wartości – 0 pkt |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania i wymiany bez pomocy narzędzi | TAK, podać parametry |  | bez oceny |
|  | Układ AEC w stole min. 3 komorowy | TAK |  | bez oceny |
|  | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców | TAK |  | bez oceny |
| VI. | DETEKTOR CYFROWY DO STOŁU |  |  |  |
|  | Detektor bezprzewodowy z możliwością pracy poza stołem | TAK |  | bez oceny |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora | >= (34 x 42) cm |  | bez oceny |
|  | Ilość pixeli | >= 7 500 000 |  | ≥ 9 mln – 10 pkt. wymagana – 0 pkt. |
|  | Rozmiar pojedynczego pixela | =< 140 µm |  | ≤ 125 [µm] – 10 pkt. większe wartości – 0 pkt. |
|  | Pamięć wewnętrzna detektora | >= 50 obr. |  | ≥ 90 obr – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Głębokość akwizycji | >= 14 bit |  | ≥16 bit – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | DQE dla 0,0 pl/mm | ≥ 70 % |  | ≥ 74 % – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Rozdzielczość detektora [pl/mm] | >= 3,6 pl/mm |  | ≥ 4,0 pl/mm – 10 pkt. Mniejsze wartości – 0 pkt.. |
|  | Maksymalna waga detektora | =< 2,5 kg |  | ≤ 2,3 kg– 10 pkt. większe wartości – 0 pkt. |
|  | Maksymalne obciążenie detektora | >= 250 kg |  | ≥ 300kg – 10 pkt. Mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej wykonany w technologii CsI (jodek cezu) | TAK |  | bez oceny |
|  | Klasa wodoodporności detektora | min. IPX 6 |  | IPX7-10 pkt Mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Dodatkowy akumulator do detektora z ładowarką | Tak |  | bez oceny |
|  | Dodatkowa osłona na detektor z kratką przeciwrozproszeniową i uchwytem, zabezpieczająca przed uszkodzeniem | Tak |  | bez oceny |
| VII. | Statyw do zdjęć odległościowych | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
|  | Statyw mocowany do podłogi | TAK |  | bez oceny |
|  | Minimalna możliwa odległość środka panelu Bucky, licząc od podłogi | ≤ 40 cm |  | bez oceny |
|  | Maksymalna możliwa odległość środka panelu Bucky, licząc od podłogi | ≥ 180 cm |  | bez oceny |
|  | Układ AEC w statywie, min. 3 komory | TAK |  | bez oceny |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęcia klatki piersiowej z odległości min. 170 cm | TAK, podać parametry |  | bez oceny |
|  | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi | TAK |  | bez oceny |
|  | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al | ≤ 0,7 mm Al |  | ≤ 0,5mmAl–10pkt większe wartości – 0 pkt |
|  | Odległość płyta statywu - detektor cyfrowy | ≤ 4,5 cm |  | ≤ 4,0 cm–5 pkt większe wartości – 0 pkt |
|  | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych | TAK |  | bez oceny |
| VIII | DETEKTOR CYFROWY DO STATYWU |  |  |  |
| 1 | Detektor na stałe mocowany do statywu | TAK |  | bez oceny |
| 2 | Wymiary pola aktywnego detektora | >=(42x42) [cm] |  | bez oceny |
| 3 | Ilość pikseli | >= 9 000 000 |  | ≥ 11 mln – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt |
| 4 | Rozmiary piksela | =< 140 [µm] |  | ≤ 125 µm – 10 pkt. większe – 0 pkt. |
| 5 | Głębokość akwizycji | >= 14 [bit] |  | ≥ 16 bit – 10 pkt. wyższa niż wymagana –10 pkt. |
| 6 | DQE dla 0,0 pl/mm | ≥ 70 % |  | ≥ 74 % – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt |
| 7 | Rozdzielczość detektora [pl/mm] | >= 3,6 [pl/mm] |  | ≥4,0pl/mm–10 pkt. Mniejsze wartości – 0 pkt |
| 8 | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK |  | bez oceny |
| IX. | KONSOLA TECHNIKA |  |  |  |
|  | Komputer stacji technika, parametry minimum: - procesor czterordzeniowy, - 2.0GHz, - 4GB RAM, - 500 GB RAID1, - system operacyjny, - klawiatura, mysz. | TAK, podać |  | bez oceny |
|  | Dotykowy monitor LCD min.19', min.1280x1024 | TAK, podać |  | ≥ 23” – 5 pkt. Mniejsze wartości-0pkt. |
|  | Pojemność dysku obrazowego | ≥ 3 000 obrazów |  | bez oceny |
|  | Maksymalny czas od zakończenia akwizycji obrazu do jego wyświetlenia na monitorze w pełnej rozdzielczości | ≤ 6 s |  | bez oceny |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim lub piktogramy (ikony) | TAK, podać |  | bez oceny |
|  | Regulacja jasności i kontrastu obrazu | TAK |  | bez oceny |
|  | Pomiary geometryczne: min. odległości i kąty | TAK |  | bez oceny |
|  | Obrót obrazu | TAK |  | bez oceny |
|  | Powiększanie obrazu | TAK |  | bez oceny |
|  | Możliwość umieszczania na obrazie oznaczenia projekcji L/R | TAK |  | bez oceny |
|  | Możliwość umieszczania na obrazie dowolnych komentarzy technika w dowolnym miejscu na obrazie | TAK |  | bez oceny |
|  | Nagrywanie płyt CD i DVD z badaniem pacjenta w standardzie Dicom 3.0 wraz z dedykowaną przeglądarką | TAK |  | bez oceny |
|  | Interfejs sieciowy z min. funkcjami: - DICOM Send, - DICOM Print, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Modality Worklist. | TAK, podać |  | bez oceny |
| X | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – pokój badań | TAK |  | bez oceny |
| 2 | Na wszystkie wyroby medyczne występujące w opisie przedmiotu zamówienia należy przedłożyć dokumenty, potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz aktów wykonawczych do ustawy tj. : deklarację zgodności z dyrektywą 93/42/EEC, certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną (jeśli zgodnie z przepisami prawa certyfikacja dotyczy wyrobu), Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa: Deklarację zgodności z dyrektywą 2011/65/EU | Tak, załączyć |  | bez oceny |
| 3 | Integracja aparatu z systemami funkcjonującymi w szpitalu (HIS/RIS/PACS) Integracja powinna obejmować funkcjonalność odbierania elektronicznie zleceń badań z systemu HIS Szpitala i odsyłania do niego (zintegrowanego z nim systemem RIS/PACS) zdjęć. Zamawiający wymaga, by rozwiązania opierały się o najnowsze technologie (takie jak DICOM i/lub hl7). Oferowane oprogramowanie nie może posiadać ograniczeń ze względu na czas działania lub wielkość zgromadzonych danych i musi posiadać wsparcie producenta przez min. 5 lat od wdrożenia. Wszystkie koszty integracji (takie jak odpowiednie licencje, jeśli konieczny do integracji okaże się ich zakup) wliczone w cenę oferty | Tak |  | bez oceny |
| 4 | Wykonanie projektu usytuowania aparatu oraz obliczenia osłon stałych w cenie oferty w terminie 21 dni od daty podpisania umowy | Tak |  | bez oceny |
| 5 | Instalacja i uruchomienie zaoferowanych urządzeń | Tak |  | bez oceny |
| 6 | Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych i specjalistycznych po instalacji aparatu | Tak |  | bez oceny |
| 7 | Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i aplikacji po zakończeniu instalacji | TAK |  | bez oceny |
| 8 | Pełna gwarancja na oferowany system min. 24 m-ce | Tak, podać |  | 36 miesięcy – 10 pkt. 30 miesięcy – 5 pkt. 24 miesiące – 0 pkt. |
| 9 | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg wymagań producenta w cenie oferty (w tym ostatni na koniec okresu gwarancji) | Tak |  | bez oceny |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny dostarczana z aparatem | Tak |  | bez oceny |
| 11 | Adaptacja i odświeżenie pomieszczeń stanowiących Pracownię rtg zgodnie z obowiązującymi wymaganiami | Tak |  | Bez oceny |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez  żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

UWAGA:

1.Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

2.Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.

3.Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

..................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

|  | Zadanie nr 2 Diatermia chirurgiczna z argonem na platformie jezdnej Poz Asortyment Jednostka miary (j.m.) Szacunkowa ilość potrzeb j.m. Cena jednostkowa netto Wartość netto Vat stawka Vat kwota Wartość brutto 1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6x7 9=6+8 1. Diatermia chirurgiczna z argonem na platformie jezdnej spełniający wymogi opisane w tabeli 2.1* komplet 1 2. Przeglądy techniczne w zaoferowanym okresie gwarancji ** przegląd …… Suma netto: Suma brutto: *W przypadku zastosowania różnych stawek podatku Vat do oferowanego urządzenia należy w tabeli rozdzielić kwoty netto dla poszczególnych stawek **-ilość przeglądów w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta- ilość i cenę wpisuje Wykonawca zgodnie z zaoferowanym okresem gwarancji i zaleceniami producenta (należy uwzględnić ostatni przegląd na koniec okresu gwarancji) ................................................................. Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika Producent/Firma: Nazwa/ Typ aparatu: Nazwa Wykonawcy: Tabela 2.1 Parametry Diatermia chirurgiczna z argonem na platformie jezdnej |  |
| --- | --- | --- |
| L.P. | Warunek / parametr | Wartość wymagana (graniczna) | Odpowiedź Wykonawcy (Parametr Oferowany) | Punktacja |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2020 roku, nie powystawowy | TAK/podać |  | bez oceny |
| 2. | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowane nowoczesnym procesorem minimum 32-bitowym | TAK/podać |  | bez oceny |
| 3. | Odporność aparatu na impuls defibrylacji | TAK/podać |  | bez oceny |
| 4. | Panel sterowania z przyciskami podfoliowymi do regulacji parametrów – łatwy do utrzymania w czystości | TAK/podać |  | bez oceny |
| 5. | Regulacja ręczna ograniczenia mocy maksymalnej w całym zakresie pracy aparatu dla cięcia i koagulacji z krokiem co 1W lub mniejszym | TAK/podać |  | bez oceny |
| 6. | System monitorujący poprawność aplikacji i stanu połączenia elektrody biernej z pacjentem | TAK/podać |  | bez oceny |
| 7. | Wyświetlanie informacji o podłączonej elektrodzie neutralnej: | TAK/podać |  | bez oceny |
|  | - dzielona, - niedzielona, - brak elektrody, - poprawność przylegania |  |  |  |
| 8. | Automatyczna kontrola funkcji aparatu po załączeniu do sieci i podczas zabiegu | TAK/podać |  | bez oceny |
| 9. | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetleniem kodu błędu | TAK/podać |  | bez oceny |
| 10. | Wyświetlanie mocy: | TAK/podać |  | bez oceny |
|  | - cięcia monopolarnego |  |  | bez oceny |
|  | - koagulacji monopolarnej |  |  | bez oceny |
|  | - koagulacji bipolarnej |  |  | bez oceny |
|  | - stopnia i poziomu hemostazy |  |  | bez oceny |
|  | na oddzielnych wyświetlaczach |  |  | bez oceny |
| 11. | Gniazda przyłączeniowe: | TAK/Podać |  | bez oceny |
|  | - jedno gniazdo monopolarne |  |  | bez oceny |
|  | - jedno gniazdo bipolarne |  |  | bez oceny |
|  | - jedno gniazdo elektrody neutralnej |  |  | bez oceny |
| 12. | Możliwość podłączenia wtyczek 3-pinowych oraz 1-pinowych 4mm i 8mm do gniazda monopolarnego, 2-pinowych do bipolarnego | ocena |  | TAK-10pkt NIE-0pkt |
| 13. | Wyświetlanie rodzaju programu lub menu generatora | TAK/Podać |  | bez oceny |
| 14. | Urządzenie z możliwością zapamiętania 100 programów z minimum 4 programami zaprogramowanymi przez producenta w języku polskim. Pozostałe programy dające możliwość zaprogramowania parametrów i wpisania nazwy procedury medycznej lub nazwiska operatora. | TAK/Podać |  | bez oceny |
| 15. | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy, różne sygnały dźwiękowe dla wszystkich rodzajów pracy. | TAK/Podać |  | bez oceny |
| 16. | Możliwość zmian głośności dźwięków dla wszystkich trybów pracy | TAK/Podać |  | bez oceny |
| 17. | Znamionowa częstotliwość pracy diatermii 330 kHz | TAK/Podać |  | bez oceny |
| 18. | Znamionowa impulsowa częstotliwość pracy diatermii 1 MHz | TAK/Podać |  | bez oceny |
| 19. | Minimum 10 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego | TAK/Podać |  | bez oceny |
| 20. | Maksymalna moc wyjściowa cięcia min. 250 W | TAK/Podać |  | bez oceny |
| 21. | Automatyczne ograniczenie mocy cięcia i koagulacji w programie Mikro do maksymalnie 30 W | TAK/Podać |  | bez oceny |
| 22. | Maksymalna moc znamionowa koagulacji monopolarnej 120 W ± 10% dla wszystkich dostępnych rodzajów koagulacji | TAK/Podać |  | bez oceny |
| 23. | Trzy rodzaje koagulacji monopolarnej – łagodna, forsowna, spray | TAK/Podać |  | bez oceny |
| 24. | 3 tryby koagulacji forsownej: tnąca, nietnąca, mieszana | TAK/Podać |  | bez oceny |
| 25. | Maksymalna moc znamionowa koagulacji bipolarnej 120 W | TAK/Podać |  | bez oceny |
| 26. | Ograniczenie mocy dla Mikro koagulacji bipolarnej do 50W | TAK/Podać |  | bez oceny |
| 27. | Aktywacja funkcji monpolarnej i bipolarnej przez włącznik nożny lub z uchwytu | TAK/Podać |  | bez oceny |
| 28. | Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART regulowaną z dokładnością co 0,05 sekundy w zakresie od 0,5s do 2,5s | TAK/Podać |  | bez oceny |
| 29. | Program do polipektomii z możliwością regulacji szybkości cięcia (3 prędkości) wolne 1 impuls cięcia/s, średnie 1,6 impulsów cięcia/s, szybko - 3 impulsy cięcia/s | ocena |  | TAK-10pkt NIE-0pkt |
| 30. | W programie do pilipektormii wbudowana detekcja otwarcia i zamknięcia pętli | ocena |  | TAK-10pkt NIE-0pkt |
| 31. | Program do papilotomii z możliwością regulacji szybkości cięcia (3 prędkości) wolne - 1,4 impulsów/s, średnie - 1,8 impulsów cięcia/s, szybko - 2,5 impulsy cięcia/s. | ocena |  | TAK-10pkt NIE-0pkt |
| 32. | Minimum 4 programy, w których można używać argonu, zarówno w chirurgii otwartej, laparoskopowej, jak i endoskopowej (opcja z przystawką argonową) | TAK/Podać |  | bez oceny |
| 33. | Uchwyt przytrzymujący kable, zabezpieczający przed przypadkowym wyrwaniem wtyczki z gniazda | TAK/Podać |  | bez oceny |
|  | Przystawka argonowa |  |  | bez oceny |
| 34. | Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2019 roku, nie powystawowy | TAK/podać |  | bez oceny |
| 35. | Aparat połączony z generatorem za pomocą dwóch wiązek światłowodowych | TAK/podać |  | bez oceny |
| 36. | Wartości mocy cięcia i koagulacji regulowane z panelu generatora | TAK/podać |  | bez oceny |
| 37. | Przycisk służący do wypełnienia instrumentów gazem | TAK/podać |  | bez oceny |
| 38. | Możliwość podłączenia dwóch butli z argonem | TAK/podać |  | bez oceny |
| 39. | Wskaźniki napełnienia butli | TAK/podać |  | bez oceny |
| 40. | Automatyczne przełączanie z butli pustej na pełną | TAK/podać |  | bez oceny |
| 41. | Wyświetlanie wartości przepływu dla cięcia i koagulacji | TAK/podać |  | bez oceny |
| 42. | Regulacja przepływu w zakresach: - 0,1-1,0 l/min, krok regulacji co 0,1 l/min - 1,0-3,0 l/min, krok regulacji co 0,2 l/min - 3,0-9,5 l/min, krok regulacji co 0,5 l/min | TAK / podać |  | bez oceny |
| 43. | Możliwość skutecznego zapłonu argonu przy mocy poniżej 5W | ocena |  | TAK-10pkt NIE-0pkt |
| 44. | System ciągłego monitorowania przepływu argonu | TAK / podać |  | bez oceny |
| 45. | Ciągły autotest systemu, monitorowanie ciśnienia gazu na końcówce elektrody | TAK/podać |  | bez oceny |
| 46. | Wykrywanie niedrożności sondy | TAK/podać |  | bez oceny |
| 47. | Wyświetlanie kodów błędów na wyświetlaczu | TAK/podać |  | bez oceny |
| 48. | Uchwyt przytrzymujący kable, zabezpieczający przed przypadkowym wyrwaniem wtyczki z gniazda | TAK / podać |  | bez oceny |
|  | Platforma jezdna |  |  | bez oceny |
| 49. | Podstawa/miejsce na przełącznik nożny dwupedałowy | TAK/podać |  | bez oceny |
| 50. | Wózek na czterech skrętnych kołach odprowadzających ładunki elektrostatyczne, z czego dwa koła z hamulcem. | TAK/podać |  | bez oceny |
| 51. | Ramię z tunelem na kable | TAK/podać |  | bez oceny |
| 52. | Uchwyt na butle gazową z blokadą | TAK/podać |  | bez oceny |
| 53. | Uchwyt do przetaczania | TAK/podać |  | bez oceny |
| 54. | Ukośna półka z czterema otworami, kompatybilna z aparatem i przystawką argonową | TAK/podać |  | bez oceny |
| 55. | koszyk odkładczy, z możliwością montażu na dowolnej wysokości | TAK/podać |  | bez oceny |
|  | Akcesoria dodatkowe |  |  | bez oceny |
| 56. | Podwójny włącznik nożny do cięcia i koagulacji, z kablem dł. 4m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed wybuchem | szt. | 1 | bez oceny |
| 57. | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary 122x174mm; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt. | op. | 1 | bez oceny |
| 58. | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | szt. | 1 | bez oceny |
| 59. | Kabel monopolarny do endoskopii, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu Ø2,8mm, od strony aparatu Ø8mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | szt. | 1 | bez oceny |
| 60. | Reduktor ciśnienia do argonu, z manometrem i wężem o długości 65cm, DIN 477, nr 6 | szt. | 1 | bez oceny |
| 61. | Butla, pojemność 5l, zawór DIN 477, nr 6 | szt. | 1 | bez oceny |
| 62. | Kabel przyłączeniowy do sond argonowych dł. 2,5m, wtyczka od strony aparatu 3-bolcowa, przyłącze argonowe Luer Lock, od strony sondy wtyczka płaska, z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji | szt. | 1 |  |
| 63. | Monopolarna, elastyczna sonda argonowa wielorazowego użytku, długość 2,2m, Ø2,3mm, wypływ gazu osiowy, zaokrąglona końcówka ceramiczna, sonda ze skalą, wtyczka płaska; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji | szt. | 1 |  |
| 64. | Zestaw sterylnych filtrów jednorazowego użytku do argonu, średnica filtra 25mm / opakowanie 50 szt. | op. | 1 |  |
|  | Inne |  |  |  |
| 65 | Instalacja i uruchomienie zaoferowanego urządzenia | Tak |  |  |
| 66 | Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i aplikacji po zakończeniu instalacji | Tak |  |  |
| 67 | Pełna gwarancja min. 24 m-ce | Tak, podać ocena |  | 36 miesięcy – 10 pkt. 30 miesięcy – 5 pkt. 24 miesiące – 0 pkt. |
| 68 | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg wymagań producenta w cenie oferty (w tym ostatni na koniec okresu gwarancji) | Tak |  |  |
| 69 | Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny dostarczana z aparatem | Tak |  |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez  żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

UWAGA:

1.Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

2.Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.

3.Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

..................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika